Gmina Skarbimierz, Skarbimierz Osiedle

Ul. Parkowa 12

49-318 Skarbimierz

Fax. 77 40 46 600

Dotyczy: Budowa świetlicy w Kopaniu.

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargowego jw. prosimy o udzielenie wyjaśnień na nasze

zapytania.

/.   Według producenta stolarki okiennej i drzwiowej okna O1 o wymiarach 150x170 nie można  wykonać  w  PCV jako jedno-kwaterowego,   alternatywnie   proponuje wykonanie ich w profilu aluminiowym, albo podzielić na dwie kwatery w profilu z PCV. Prosimy podjęcie decyzji w sprawie zaproponowanych zmian. Istnieje możliwość wykonania tego typu stolarki okiennej jako jedno - kwaterowej z PCV co potwierdza dwóch producentów tego typu stolarki. Dopuszcza się zastosowanie stolarki PCV z podziałem na dwie kwatery.

2.	Według   producenta   stolarki   okiennej   i   drzwiowej   -   drzwi   D3   - zamków
antypanicznych   nie stosuje się przy profilach PCV a jedynie przy profilach
aluminiowych. Prosimy o podjęcie decyzji w sprawie zaproponowanych zmian.

Wg oświadczeń producenta stolarki drzwiowej PCV istnieje możliwość zastosowania zamków antypanicznych przy profilach PCV.

Dopuszcza się zamianę profilu drzwi D3 z PCV na aluminiowe. Profile aluminiowe powinny być pokryte lakierem proszkowym w kolorze białym (RAL 9016).

3.	Według producenta stolarki okiennej i drzwiowej drzwi D5 w danym wymiarze i
funkcji nie można wykonać z PCV, jako alternatywę proponuje profile aluminiowe.
Prosimy o podjęcie decyzji w sprawie zaproponowanych zmian.

Dopuszcza się wykonanie drzwi D5 z profili aluminiowych.

Profile aluminiowe powinny być pokryte lakierem proszkowym w kolorze białym

(RAL 9016).

- Na rzucie podstawowym między pomieszczeniami 07 a 08 pokazane są parawany
przestawne. Czy należy uwzględnić ich dostawę i montaż? Jeżeli tak, to prosimy o
podanie szczegółowych parametrów parawanów. Nie uwzględniać.

- Prosimy o podanie szczegółowych parametrów dla wykładziny.
Wykładziną obiektową PCV - wielowarstwowa, w rolkach
Klasa ścieralności: T

Antypoślizgowość: R11 Klasyfikacja użytkowa(EN 685) : 34